## Slide 1: پیش‌بینی ‏برهم‌کنش جفت داروها با رویکرد سیستم‌های توصيه‌گر
استاد راهنما: دکتر چنگیز اصلاحچی
دانشجو: بهاره لویان
به نام خدایی که در این نزدیکی است

## Slide 2: فهرست مطالب
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
روند انتخاب،آموزش و ارزیابی مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
تشخیص‌جفت داروهای بدون برهم‌کنش
آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
مقایسه نتایج
نتیجه گیری و کارهای آینده

## Slide 3: مقدمه
تعریف دارو:
  ماده‌ای که برای درمان، تشخیص و پیش‏‌گیری بیماری و یا تسکین علائم به‌کارمی‌رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد.
تعریف برهم‌کنش دارویی:
مصرف همزمان چند دارو،اثرات یا رفتار داروها را بطور غیرمنتظره تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسته‌بندی برهم‌کنش‌های دارویی از دیدگاه داروشناسی
برهم‌کنش‌های دارویی
فارماکوداینامیک
سینرژیسم
آنتاگونیسم
فارماکوکنتیک
دفع
توزیع
متابولیسم
جذب
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: فارماکوکینتیک، مطالعه‌ی اثر و رفتار بدن بر داروها
فارماکودینامیک مطالعه‌ی اثرات داروها بر بدن
آنتاگونیسم:جذب یک دارو مانع جذب بعضی داروهای دیگر می‌گردد
سینرژیسم: جذب یک دارو باعث افزایش جذب داروی دیگر می گردد

## Slide 4: تعریف مسئله
پیش‌بینی برهم‌کنش‌ دارو- دارو (DDI)
پیش‌بینی اثرات و رفتارهای دارویی قبل از تجویز بالینی
  جلوگیری از ایجاد عوارض‌جانبی جبران‌ناپذیر یا مسمومیت غیر منتظره
  درمان بیماری‌های پیچیده با تجویز چندین دارو
  طراحی داروهای ترکیبی
پرهزینه، زمان‌بر، ملاحظه رفاه حیوانات، تعداد محدود شرکت‌کنندگان در آزمایشات بالینی
جایگزینی رویکردهای محاسباتی، مورد استقبال دانشگاه و صنعت
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 5: تعریف مسئله
تشخیص نوع اثرات‌دارویی (افزایشی یا کاهشی بودن)‌
برچسب برهم‌کنش‌ها
صفر:برهم‌کنشی بین دو دارو شناخته‌نشده‌ یا درهیچ‌ پایگاه‌داده‌‌ای ثبت‌نشده‌
برهم‌کنش
سه‌کلاسه
0
1+
دوکلاسه
0
1
1-
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 6: تعریف مسئله
  برهم‌کنش دارویی دو کلاسه:
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 7: تعریف مسئله
برهم‌کنش دارویی سه کلاسه:
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 8: پیشینه تحقیق
چارچوب یکپارچه مبتنی بر فاکتورگیری ماتریس سه‌کلاسه(TMFUF)
پیش بینی برهم‌کنش دارو-دارو بر اساس فاکتورگیری ماتریس غیرمنفی(DDINMF)
تنظیم متعادل فاکتورگیری ماتریس نیمه غیر منفی(BRSNMF)
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: TMFUF : Triple Matrix Factorization-Based Unified Framework
DDINMF : Drug-Drug Interactions Via Semi‎- ‎None Negative Matrix Factorization
BRSNMF : Balance Regularized Semi-Nonnegative Matrix Factorization

## Slide 9: پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: هر سه روش ذکر شده تجزیه ماتریس هستند
TMFUF یک روش تجزیه ماتریس است
DDINMF از روش semi-NMFاستفاده می‌کند که یکی از از ماتریس‌های تجزیه شده فقط مقادیر مثبت دارد (ماترس W).
BRSNMF همان semi_NMFاست با این تفاوت که دو عبارت تنظیمی به آن اضافه شده است.

## Slide 10: داده‌ها و ویژگی‌ها
568
دارو
21351
برهم‌کنش
16757
افزاینده
4594
کاهنده
بردار ویژگی
۹۱۴۹
Fse
881
Fstr
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 11: آماده‌سازی داده
ماتریس شباهت دارویی
ماتریس ویژگی‌ها گسسته بوده و ابعاد آن بالاست
شباهت کوسینوس
ماتریس جدید مقادیری پیوسته بین صفر و یک دارد
هر درایه‌ی ماتریس مقدار شباهت بین داروی iام و jام است
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 12: آماده‌سازی داده
ماتریس‌های شباهت دارویی
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: ویژگی‌های ساختار شیمیایی‏و عوارض‌جانبی‏ خارج از برچسب را با مجموعه‌ی معینی از داروها ترکیب می‌کند.
ابتدا برای هر یک از انواع داده‌ها یک ماتریس شباهت دارو-دارو برای هر توع ویژگی ایجاد می‌شود

## Slide 13: آماده‌سازی داده
ترکیب شباهت شبکه‌ای
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: ج) شبکه‌های شباهت دارو-دارو، شباهت‌های جفتی داروها توسط یال‌ها نشان داده ‌می‌شود هرچه شیبه‌تر یالها پررنگتر
د) تلفیق شبکه :هر یک از شبکه‌ها را با اطلاعاتی از شبکه‌های دیگر به روز می‌شود و آن‏‌ها را در هر مرحله شبیه‌تر می‌کند.به طور مکرر
ه) ترکیب شبکه به‌صورت تکراری‏ منجر به همگرایی می‌شود که این شبکه همگرا مطلوب ماست

## Slide 14: آماده‌سازی داده
تشکیل داده‌ی ورودی
با 1139 ستون شامل نام جفت داروها، نوع تاثیر، بردار شباهت 568تای داروی iام و jام از ماتریس Ssnf
و 322056 سطر شامل جفت داروها و دوگان آنها
۵۶۸ - (۵۶۸×۵۶۸) = ۳۲۲۰۵۶
ماتریس حاصل 1139×322056 بعدی
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
di
dj
label
بردار ۵۶۸تایی شباهت diدارویی ادغام‌شده
بردار ۵۶۸تایی شباهت djدارویی ادغام‌شده

## Slide 15: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
‏ اعتبارسنجی انتخاب مدل
انتخاب ماتریس شامل 42702 جفت دارو کاهنده و افزاینده
هر جفت دارو یک برار ویژگی 1136 بعدی دارد.
بهم ریختن ترتیب ماتریس داده بصورت تصادفی
قرار دادن یک جفت دارو و دوگان آن در یک گروه یکسان
تقسیم ویژگی‌ها را به 10 دسته مساوی
آموزش با ۹۰درصد داده‌ها‎‏‏، ارزیابی بر روی ۱0درصد باقیمانده‏
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 16: مدل انتخابی
‏بردار ویژگی113۶بعدی به‌فرم
ماتریس71×16تغییر می‌یابد.
خروجی نهایی دوتایی افزاینده
کاهنده
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: فعال ساز convها Reluبا فیلتر مربعی ۴ بعدی و stride ۱
وظیفه‌ی (flattenهموار کننده )تغییر شکل مستطیلی دو بعدی به حالت برداری یک بعدی است
لایه‌ی ‎Dropoutبا مقدار دور ریخت ۰/۲----- 20 درصد ویژگیها را بصورت تصادفی در نظر نمی گیرد برای جلوگیری از بیش برازش
لایه‌های کانولوشن دوبعدی بهتر از نوع یک بعدی آنها کار می‌کنند‏، زیرا در این حالت فیلترها ‌می‌توانند شباهت‌های دارویی بیشتری را در هنگام پیمایش زیر نظرگرفته و این امکان وجود دارد ویژگی‌های قدرتمندتری را استخراج کنند.

## Slide 17: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
‏ تنظیمات شبکه عصبی کانولوشن
استفاده از بسته‌های T‎ensorflow ‎‏ و‎‎‎ KERAS
تابع بهینه‌ساز ADAM
تابع خطا Categorical-cross entropy ‎
تعداد ایپوک ها ۵‏
نرخ یادگیری 0/00001
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 18: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
صحت آموزش اکیداصعودی، اعتبارسنجی بعد از ایپوک ۵ دارای فراز و فرود
روند تابع خطا، بعد از ایپوک ۵ روی‌ آموزش کم اما روی اعتبارسنجی ثابت
تعداد ایپوک مناسب 5
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 19: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
وزن‌های قابل یادگیری شبکه عصبی دوکلاسه
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: تعداد کل وزن‌ها که نشان دهنده‌ی میزان پیچیدگی کلی مدل

## Slide 20: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
دلایل عدم بهینه‌سازی فراپارامترها
اجتناب از بیش‌برازش مدل(Overfitting)
حفظ استواری(Robustness)
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 21: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
دیدگاهها متفاوت بررسی نتایج
1- دقت مدل:
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: توانایی بالاتر مدل در تشخیص برهم‌کنش‌های افزاینده به دلیل تعداد بیشتر برهم‌کنش‌های افزاینده است.
نسبت برهم‌کنش افزاینده به کاهنده تقریبا ۴ به ۱ است.

## Slide 22: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
دیدگاهها متفاوت بررسی نتایج
1- دقت مدل:
‎AUC‎=‎0/97±0/001
‎‎AUPR=‎0/99
±0/0007
‎AUC‎=‎0/97 ±0/0018
‎‎AUPR=‎0/93±0/005
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 23: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
دیدگاهها متفاوت بررسی نتایج
۲- واریانس نتایج:
بازه‌ی‌اطمینان با ضریب‌اطمینان بالای۹۵%باریک و نزدیک به‌هم
از چهار مقدار، سه مقدار گزارش شده کمتر از ۰/۰۰۲
برای تشخیص کاهنده مقدار AUPR در بازه‌ی‎ ۰/۰۰۵ ±
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 24: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
دیدگاهها متفاوت بررسی نتایج
۳- توانایی تفکیک‌پذیری مدل:
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: نمودار توزیع احتمال: چون نمودار برروی صفر و یک تجمع دارد و تعداد خیلی کمی از برهم‌کنش‌ها خروجی احتمالی آنها بین صفر و یک است پس توان مدل در جداسازی بالاست.

## Slide 25: روند انتخاب و آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 26: تشخیص‌جفت داروهای بدون برهم‌کنش
فرض:
اگر جفت دارویی با احتمال کم نامزد برهم‌کنش باشد‏‏، آنگاه آن جفت دارو‏، به احتمال زیاد‏، صفر واقعی است.
65000 نامزد عدم ‌برهمکنش
کمتر از 0/4 کاهنده
کمتر از 0/4 افزاینده
270000 جفت ناشناخته
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 27: آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
اعتبارسنجی مدل پیش‌بینی
انتخاب ماتریس شامل 42702 جفت دارو کاهنده و افزاینده
انتخاب 30000 جفت داروی نامزد بدون برهم‌کنش (تصادفی)
قرار دادن یک جفت دارو و دوگان آن در یک گروه یکسان
تقسیم ویژگی‌ها را به 10 دسته مساوی
آموزش با ۹۰درصد داده‌ها‎‏‏، ارزیابی بر روی ۱0درصد باقیمانده‏
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 28: آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
خودداری از انتخاب مدل جدید
اثبات توان مدل قبلی
استفاده از صفرهای پیشنهادی
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 29: مدل انتخابی سه کلاسه
خروجی نهایی سه‌تایی افزاینده
کاهنده عدم برهم‌کنش
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 30: آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
ا
ا
د
د
د
صحت آموزش اکیداصعودی، اعتبارسنجی بعد از ایپوک 9 ثابت با کمی‌کاهش
روند تابع خطا، بعد از ایپوک 9 روی‌ آموزش کم اما روی اعتبارسنجی متغییر
تعداد ایپوک مناسب 9
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 31: آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
وزن‌های قابل یادگیری شبکه عصبی سه‌‌کلاسه
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 32: آموزش مدل روی برهم‌کنش‌های شناخته‌شده و ناشناخته
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 33: مقایسه نتایج
دلایل کاهش توان مدل سه‌کلاسه
سخت‌تر بودن مسئله سه‌کلاسه نسبت به دوکلاسه
واقعی نبودن صفرها از نظر داروشناسی
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 34: مقایسه نتایج
نتایج الگوریتم SNF-CNN در پیش‌بینی سه‌کلاسه
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: بازه‌ی بالا و پایین با اطمینان ۹۵ درصد گزارش شده‌است که نشان می‌دهد‏، نتایج الگوریتم در روال اعتبارسنجی ۱۰تایی تغییرات کمی داشته و الگوریتم ارائه‌شده استوار بوده و قابل اعتماد می‌باشد.

## Slide 35: مقایسه نتایج
مقایسه الگوریتم SNF-CNN با دیگر الگوریتم‌ها
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: ‏نتایج الگوریتم SNF-CNN برای سه حالت میانگین گرفته ‌شده و در جدول با دیگر الگوریتم‌های سه‌کلاسه موجود مقایسه ‌شده ‌

## Slide 36: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
نتایج حاصل
دانستن نوع ‏برهم‌کنش داروها مفیدتر و پرکاربردتر
بروز برهم‌کنش‌های افزاینده و کاهنده تصادفی نیست
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 37: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
علل پیش‌بینی نادرست
جفت داروهای مثبت کاذب
در نسخه‌ی چهار Drug ‎Bank ‏به‌عنوان برهم‌کنش برچسب‌گذاری شده‌اند اما در نسخه فعلی به‌عنوان غیر‌برهم‌کنش شناخته می‌شوند.
جفت داروهای منفی کاذب
در نسخه‌ی چهار Drug ‎Bank ‏به‌عنوان غیربرهم‌کنش برچسب‌گذاری شده‌اند اما در نسخه فعلی به‌عنوان ‌برهم‌کنش شناخته می‌شوند.
جفت‌داروهای تغییر نوع برهم‌کنش
در نسخه‌ی چهار Drug Bank به عنوان بر‌همکنش کاهنده است اما در نسخه‌ی فعلی برهم‌کنش افزاینده‌ است و برعکس
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری
Notes: در روند یافتن شواهد زیستی:
مدل را برروی کل عدم برهم‌کنش‌ها اجرا گرفتیم و جفت داروهایی که با احتمال بالا افزاینده یا کاهنده بودند را در Drug Bank بررسی کردیم.

## Slide 38: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
کارهای آینده
جمع‌آوری داده:
جمع‌آوری داده‌ از آخرین نسخه‌یDrug Bank
افزایش تعداد برچسب‌ها:
بجز برچسب‌های کاهنده و افزاینده، برچسب‌های مراحل فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک اضافه شود. در جهت تقویت اعتبار و کاربرد مدل از نظر داروشناسی
مقدمه
تعریف مسئله
پیشینه تحقیق
آماده‌سازی داده
مدل برهکنش شناخته‌شده
تشخیص عدم برهمکنش
مدل کلی
مقایسه نتایج
نتیجه گیری

## Slide 39
با تشکر از حسن توجه شما